## Slide 1
基于 TVM Relay IR 的 CNN 硬件加速器编译器前端
SDSR 加速器自动化编译流水线设计与验证
2026-04-24 NVIDIA | CoreAI

## Slide 2
项目背景与目标
⚠ 现状问题
• 手写 codegen（sd_sr_codegen.py）与模型强耦合，无法复用 • 每新增一个模型需大量修改脚本，人工维护成本高 • 缺乏系统性验证手段，错误难以定位
🎯 项目目标
• 任意 ONNX / PyTorch 模型 → 同一流水线 → 加速器指令序列 • 模型无关：新模型无需修改编译器 • 可验证：与 golden 指令序列逐条对比 • 可扩展：新硬件特性通过新 Pass 接入
→
核心价值：可编程编译器前端，替代手写 Codegen，实现模型无关的自动化指令生成
FSRCNN
格式：PyTorch 输入：1×1×36×64 融合后层数：19层（融合后） 指令数：1273条
UNet (USR-Net)
格式：ONNX 输入：1×1×256×256 融合后层数：50层 指令数：4995条

## Slide 3
硬件架构：SDSR 加速器
MAC 阵列
• 128 路并行 MAC • 128 输入 × 128 输出通道 • tile_h = 32（硬件固定）
七类 ISA 指令
OffchipDataLoader
DDR → 片上（权重 / 量化参数 / 图像）
DataLoader
Feature Buffer → Line Buffer
WeightLoader
Weight Register → MAC
QuantLoader
量化参数 → Quant Register
OffsetLoader
Offset Register → 双线性插值单元
DataStorer
MAC 输出 → Feature Buffer（含反量化）
OffchipDataStorer
片上结果 → DDR
片上存储层次
▶ DDR（片外）
权重 / 量化参数 / 图像
▶ Line Buffer（6行）
流式特征图缓存
▶ Feature Buffer a/b
Ping-pong 双缓冲
▶ Weight Reg（2槽）
标准/dconv + offset_gen
▶ Quant Reg（2槽）
量化参数 ping-pong
▶ Acc Reg（2槽）
MAC 累加器 ping-pong
▶ Offset Reg（2槽）
Deformable Conv 偏移场

## Slide 4
编译器整体架构：四阶段流水线
Stage 1 Frontend
ONNX / PyTorch → Relay IRModule 仅 InferType，禁止通用融合
📄 frontend/frontend.py fsrcnn_loader.py
▶
Stage 2 LayerDesc + Pass
Relay DAG → LayerDesc 列表 OffsetGen 融合 + Activation 融合
📄 ir/layer_desc.py ir/fusion_pass.py
▶
Stage 3 Tiling
LayerDesc → TilingPlan 5 种硬件映射模板
📄 tiling/tiling.py
▶
Stage 4 Emit + PostPass
TilingPlan → 伪指令序列 依赖分析 + 虚拟寄存器分配
📄 backend/emitter.py backend/post_pass.py
模型文件 → Relay IRModule → List[LayerDesc] → List[TilingPlan] → 伪指令序列（JSON）

## Slide 5
关键技术实现
五种 Tiling 模板（硬件映射）
模板
触发条件
每步输出行
典型场景
C
cin=1, k=3
1
深度可分离卷积
D
k=1, cin≤8
1
小通道 1×1 卷积
E
k=1, cin>8
4
大通道 1×1 卷积
F
k=3, cin>8, cout≤8
4
大输入小输出 3×3
A/B
k=3, cin>8
2
标准 3×3 卷积
dconv
deformable=True
4
可形变卷积
offset_gen
op=offset_gen
1
偏移场生成器
EmitterState 状态机
line_buffer_idx
DL/WL 共享，WL 后 toggle
acc_reg_idx
每个 DataStorer 后 toggle
quant_config_idx
同层共用，层末 toggle 一次
offset_reg_idx
OffsetLoader 切换 slot
feature_buf
a/b ping-pong，层末切换
conv_layer_counter
1-based，仅 conv/dconv/og
weight_bas_addr
[0] 标准/dconv，[1] offset_gen

## Slide 6
定制化算子：Deformable Conv2d 全链路支持
PyTorch torchvision.ops. deform_conv2d
▶
Relay IR nn.deformable_ conv2d
▶
LayerDesc op=deformable_ conv2d
▶
OffsetGen 融合 offset_gen
▶
TilingPlan bilinear=1 ky_outer=3
▶
ISA 指令 QL+OL+DL +WL+DS
OffsetGenerator 融合 Pass
识别模式： pool2d → conv2d（cout = 18） → deformable_conv2d 融合效果： • FSRCNN 23层 → 19层 • 指令数 864 → 840 • DataStorer 写入 offset_reg 不占用 a/b Feature Buffer
硬件双线性插值单元
• 18 通道 offset map（2×9） 对应 3×3 核 9 个采样点 × (x,y) • OffsetLoader 将 offset_reg 内容 送入双线性插值单元 • 硬件自动完成非规则采样， 无需软件循环展开 • Deformable Conv 作为 硬件一等公民支持

## Slide 7
关键技术问题与修复
问题 1
TVM id() 不稳定 → DAG 遍历超时
根因
TVM 每次访问 call.args[i] 创建新 Python 包装对象，id() 不稳定
修复
用 expr in visited（TVM C++ 指针哈希，稳定）
✅ 提取时间 超时 → 0.016 秒
问题 2
指令数错误：1427 → 1273
根因
load_total_num 用 h_in 计算，而非硬件固定的 tile_h=32
修复
tiling.py 统一 tile_h=32，load_total_num = tile_h // h_out_per_step
✅ 指令数精确对齐 golden
问题 3
OffsetGenerator 融合 Pass 缺失
根因
pool2d+conv2d 未被识别，DataStorer 写入错误 buffer
修复
新增 fuse_offset_generators()，触发专用 emit 路径
✅ FSRCNN 23层→19层，864→840条
问题 4
quant_config_idx 相位相反（116条差异）
根因
emit_quant_loader() 末尾立即 toggle，DataStorer 读到错误值
修复
Toggle 移至每层 emit 结束后执行一次
✅ 116条差异归零，golden PERFECT ✓

## Slide 8
优化 Pass：多帧调度与后处理
load_next：多帧调度优化
[0-4] OffchipDataLoader × 5
Preamble：预载权重+量化参数
[5] OffchipDataLoader
当前帧图像加载（transnum=576）
[6] QuantLoader(layer=1)
第一层量化参数就绪
[7..N] Layer-0 tile 循环
当前帧计算开始
[N+1] OffchipDataLoader
load_next：预载下一帧 ← 与计算重叠！
[N+2+] Layer-1 及后续层
计算继续，下一帧已在片上
收益：下一帧 DDR 传输与当前帧计算重叠，消除帧间等待
PostPass：依赖分析 + 寄存器分配
阶段一：依赖分析（7条规则）
DataLoader
依赖同 lbidx 的最近 WeightLoader / DataStorer
WeightLoader
依赖同 lbidx 的 DataLoader + 同 acc_reg 的 DataStorer
QuantLoader
依赖同 quant_idx 的 DataStorer + quant OffchipDL
DataStorer
依赖同 quant_idx 的 QuantLoader + 同 acc_reg 的 WL
OffsetLoader
依赖 dest=offset_reg 的 DataStorer
阶段二：虚拟寄存器分配
• 寄存器池 1–15，LIFO 回收 • 为每条指令分配 dest，推导 src1/src2/src3/src4 • src4 quirk 保留（移植自 golden，parity 保证）

## Slide 9
验证结果
FSRCNN（PyTorch, 36×64）
原始层数
23 层
融合后层数
19 层
指令数（no_load_next）
1273 条
指令数（load_next）
1274 条
与 golden 功能性差异
0 条
对齐状态
PERFECT ✅
UNet / USR-Net（ONNX, 256×256）
层数
50 层
总指令数
4995 条
QuantLoader 编号
1–28 连续 ✅
状态
结构对齐，全字段验证中
编译速度（FSRCNN）
Frontend + InferType
~0.8 s
LayerDesc 提取
0.016 s
Tiling + Emit + PostPass
< 0.1 s
总计
< 1 s ⚡

## Slide 10
当前状态与后续计划
✅ 已完成
✓ Frontend 双入口（ONNX / PyTorch）
✓ Relay DAG 提取（TVM hash bug 修复）
✓ 5 种 Tiling 模板覆盖所有算子类型
✓ 7 类 ISA 指令 dispatch 包装
✓ EmitterState 状态机（全 ping-pong 管理）
✓ OffsetGenerator 融合 Pass
✓ Activation 融合 Pass
✓ PostPass 依赖分析 + 虚拟寄存器分配
✓ load_next 多帧调度
✓ FSRCNN golden 零差异对齐 ← PERFECT
✓ UNet 50层结构对齐（QuantLoader 1-28）
📋 后续计划
P1
bas_addr 自动推导（硬件内存布局规则）
P1
UNet golden 全字段对齐验证
P2
完整 UNet→FSRCNN 串联流水线测试
P2
更多模型通用性验证（MobileNet 等）
P2
单元测试分层（Pass / Tiling / Emitter）
P2
全局 ISA 状态实例化（并发安全）
P2
常量折叠可选开启